## Slide 1: 来年度の共同研究について
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 O&MデザインGr.
2022年3月2日
連携最適化テーマ

## Slide 2: 目的とサマリ
目的
  今年度の共同研究の成果と課題をまとめる
  来年度の共同研究の概要と計画の案を示す
  来年度の進め方も相談させてください
サマリ（来年度の概要）
  三島回収工程の定式化を行い、変数2,500個、制約数7,800個と見積もった
  これを目標規模として設定し直すことにした
検証目的と概要
三島回収の定式化
問題規模
まとめと今後
目次

## Slide 3: 概要
昨年開発したアルゴリズムについて追加検証を実施し、開発目標に未到達であることと、次の課題を明らかにした。
問題定式化テクニックを確立し、真に必要な問題規模を見積もり直し、より現実的な開発目標に修正した。
アルゴリズム検討と検証を進め、一部成果を外部発表した。
1. 今年度の成果

## Slide 4: アプローチ
1. 今年度の成果 > 1.1 アルゴリズム性能評価
DDMO
(線型・混合整数・有制約)
有制約大域的最適化
非線型（非凸）
有制約
混合整数
O1. 非凸・連続・有制約からのアプローチ
O2. 非凸・混合整数・無制約
からのアプローチ
このまま拡張できない
凸緩和&分枝限定法
線型最適化／
有制約凸最適化
混合整数線型／
混合整数凸最適化
無制約大域的最適化
ゴール
非連結な実行可能領域
非凸制約、多数制約
高次元

## Slide 5
開発目標よりも少ない問題規模で適用した結果、現在の技術では目標時間を大きく超えることを確認。
条件 | 変数 | 制約数 | 計算時間
No.1 | 1,000 | 2,000 | 5分
No.2 | 1,000 | 3,000 | 8分
No.3 | 5,000 | 10,000 | 40分
No.4 | 5,000 | 15,000 | 78分
開発目標 (従来) | 10,000 | 20,000 | 15分
※1 目的関数・制約関数は全て線型で統一、社内デスクトップPCで実施
目標時間を大きく超える
実験結果（抜粋）※1
（多目的アプローチ）
アルゴリズムの構成 ※2
メタヒューリスティクス
制約対処法
（Genetic Algorithm）
O1の性能評価
1. 今年度の成果 > 1.1 アルゴリズム性能評価
※2 2020年度共同研究で開発したアルゴリズムを使用（2021年度開発版では未検証）
適応的スカラ化

## Slide 6
応用上、致命的な欠点があるため、O2は本テーマの課題解決には見込がないと判断した。
  凸緩和は自動実行するが、近似精度が大きく悪化する場合もある
  離散変数分だけ、そのまま計算量に強く反映される上に、中間変数の導入によって、高次元となりやすい
  実際のアルゴリズムをベンチマーク問題で評価し、100次元で計算時間が15分を大きく超えることを確認
条件 | 変数の個数 |  |  | 制約数 | 計算時間
 | 連続 | バイナリ | 合計 |  | 
No.1 | 50 | 0 | 50 | 100 | 1秒
No.2 | 25 | 25 | 50 | 50 | 7秒
No.3 | 100 | 0 | 100 | 200 | 80秒
No.4 | 50 | 50 | 100 | 100 | 60分
開発目標 (従来) | 8,000 | 2,000 | 10,000 | 20,000 | 15分
※1 非線型の目的関数・線型の制約で統一、社内ノートPCで実施、MSI Numerical Optimizer/Globalソルバを利用
※NTTデータ数理システムにヒアリング
目標時間を大きく超える
実験結果（抜粋）※1
O2. 凸緩和&分枝限定法の性能評価
1. 今年度の成果 > 1.1 アルゴリズム性能評価

## Slide 7: 課題と検討項目
最適化アルゴリズム*の性能をベンチマークで評価し、下記項目について着手済／着手予定。
制約削減テクニック
アルゴリズム
コンピュータパワー・並列化
冗長な制約を除去する工夫
効率をより改善
計算時間をより削減
重点的な検討項目
探索効率の悪化
計算量の増加
判明した課題
判明した結果
目標よりも少ない問題規模で検証した結果、15分以内に実行可能解を獲得できなかった。
詳細①
詳細②
開発目標の精緻化
着手予定
着手済
多数かつ複雑な制約
※2020年度共同研究を通じて、安田君が開発したアルゴリズム
（2022年1月掲載レター版は未検証）
着手中
詳細③
1. 今年度の成果 > 1.1 アルゴリズム性能評価

## Slide 8
冗長な変数・制約を除去する工夫を、最適化問題定式化のテクニックとして確立した。
  DDMOの定式化方式では、実装の都合上、冗長な変数・制約を含んでいた
  アルゴリズム以外の定式化部分で工夫した
実プラントに適用することで、真に必要な問題規模を詳細に見積もり直した結果、より現実的な開発目標となった。
  FS経験の中で最も大規模なモデル（三島回収工程）の問題規模を参考にした
定式化方式 | 日本製紙 石巻工場 蒸解工程 |  | 大王製紙 三島工場 回収工程 | 
 | 変数 | 制約数 | 変数 | 制約数
DDMO方式 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 20,000
削減テクニック適用 | 1,200 | 4,700 | 2,500 | 8,300
削減率 | 86.7% | 32.9% | 75.0% | 58.5%
真の目標規模
従来の目標規模
制約削減テクニック
1. 今年度の成果 > 1.2 定式化の工夫

## Slide 9: フロー図と制約の設定
C-BOX
8V/E
LKP黒液
回収ボイラ
前段
14B
生成蒸気
ID02
実績固定制約
白液
12B
スレーカ
9V/E
10V/E
DBLT
CBLT
CBLT
CBLT
HBLT
GLT
合計緑液
GL
HBL
入出力変数に、非負制約＋上下限制約
Fac、Nodeに、設備制約
赤：稀黒液 灰：濃黒液 緑：緑液 黒：白液 青：蒸気
WL
WLT
21B
17B
14B黒液
12B黒液
21B黒液
17B黒液
12B HBLT
12B HBL
NKP黒液
ID01
前段
前段
後段
後段
後段
return
return
return
ID11
ID03
ID10
ID12
ID20
ID21
ID22
ID32
ID31
ID30
14B黒液
12B黒液
21B黒液
17B黒液
12B生成蒸気
消費蒸気
生成蒸気
消費蒸気
9V/E黒液
8V/E黒液
10V/E黒液
ID211
ID210
ID212
ID11
ID10
ID12
ID101
ID100
ID102
ID103
ID200
ID201
ID202
ID203
コスト元
コスト元
コスト元
ID40
ID41
ID42
ID50
ID51
ID52
ID60
ID61
ID62
ID90
ID94
ID101
ID100
ID102
ID103
ID91
ID92
ID93
ID131
ID130
ID132
ID133
ID131
ID130
ID132
ID133
ID120
ID121
ID124
ID122
ID123
ID125
ID80
ID81
ID82
ID141
ID140
ID142
ID143
DBL
ID70
ID71
ID72
1. 今年度の成果 > 1.2 定式化の工夫

## Slide 10: 最適化変数の割当①
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
DBLT | Sto | 入力 | LKP黒液 | 
 |  | 入力 | NKP黒液 | 
 |  | 入力 | 8V/E返り黒液 | 
 |  | 入力 | 9V/E返り黒液 | 
 |  | 入力 | 10V/E返り黒液 | 
 |  | 入力 | 12B返り黒液 | 
 |  | 入力 | 14B返り黒液 | 
 |  | 入力 | 17B返り黒液 | 
 |  | 入力 | 21B返り黒液 | 
 |  | 出力 | 8V/E前段黒液 | 
 |  | 出力 | 9V/E前段黒液 | 
 |  | 出力 | 10V/E前段黒液 | 
 |  | 出力 | 12B洗浄黒液 | 
 |  | センサ | DBLTレベル | 
8V/E前段 | Fac | 入力 | 前段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
9V/E前段 | Fac | 入力 | 前段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
10V/E前段 | Fac | 入力 | 前段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
DBLT | Sto | 入力 | LKP黒液 | 
 |  | 入力 | NKP黒液 | 
 |  | 入力 | 8V/E返り黒液 | 
 |  | 入力 | 9V/E返り黒液 | 
 |  | 入力 | 10V/E返り黒液 | 
 |  | 入力 | 12B返り黒液 | 
 |  | 入力 | 14B返り黒液 | 
 |  | 入力 | 17B返り黒液 | 
 |  | 入力 | 21B返り黒液 | 
 |  | 出力 | 8V/E前段黒液 | 
 |  | 出力 | 9V/E前段黒液 | 
 |  | 出力 | 10V/E前段黒液 | 
 |  | 出力 | 12B洗浄黒液 | 
 |  | センサ | DBLTレベル | 
8V/E前段 | Fac | 入力 | 前段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
9V/E前段 | Fac | 入力 | 前段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
10V/E前段 | Fac | 入力 | 前段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
8V/E CBLT | Sto | 入力 | 入力CBL | 
 |  | 入力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 後段黒液 | 
 |  | センサ | CBLTレベル | 
9V/E CBLT | Sto | 入力 | 入力CBL | 
 |  | 入力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 後段黒液 | 
 |  | センサ | CBLTレベル | 
10V/E CBLT | Sto | 入力 | 入力CBL | 
 |  | 入力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 後段黒液 | 
 |  | センサ | CBLTレベル | 
8V/E後段 | Fac | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
9V/E後段 | Fac | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
10V/E後段 | Fac | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
8V/E return | Node | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 出力HBL | 
 |  | 出力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 返り黒液 | 
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
8V/E CBLT | Sto | 入力 | 入力CBL | 
 |  | 入力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 後段黒液 | 
 |  | センサ | CBLTレベル | 
9V/E CBLT | Sto | 入力 | 入力CBL | 
 |  | 入力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 後段黒液 | 
 |  | センサ | CBLTレベル | 
10V/E CBLT | Sto | 入力 | 入力CBL | 
 |  | 入力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 後段黒液 | 
 |  | センサ | CBLTレベル | 
8V/E後段 | Fac | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
9V/E後段 | Fac | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
10V/E後段 | Fac | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 入力CBL | 
 |  | OnOff | OnOff | 
8V/E return | Node | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 出力HBL | 
 |  | 出力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 返り黒液 | 
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
9V/E return | Node | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 出力HBL | 
 |  | 出力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 返り黒液 | 
10V/E return | Node | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 出力HBL | 
 |  | 出力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 返り黒液 | 
HBLT | Sto | 入力 | 8V/E出力HBL | 
 |  | 入力 | 9V/E出力HBL | 
 |  | 入力 | 10V/E出力HBL | 
 |  | 出力 | 12B HBL | 
 |  | 出力 | 14B HBL | 
 |  | 出力 | 17B HBL | 
 |  | 出力 | 21B HBL | 
 |  | センサ | HBLTレベル | 
12B HBL | Node | 入力 | 12B HBL | 
 |  | 入力 | 12B洗浄黒液 | 
 |  | 出力 | 12B HBLT入力黒液 | 
12B HBLT | Sto | 入力 | 12B HBLT入力黒液 | 
 |  | 出力 | 12B HBLT出力黒液 | 
 |  | センサ | 12B HBLTレベル | 
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
9V/E return | Node | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 出力HBL | 
 |  | 出力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 返り黒液 | 
10V/E return | Node | 入力 | 後段黒液 | 
 |  | 出力 | 出力HBL | 
 |  | 出力 | CBLT返り黒液 | 
 |  | 出力 | 返り黒液 | 
HBLT | Sto | 入力 | 8V/E出力HBL | 
 |  | 入力 | 9V/E出力HBL | 
 |  | 入力 | 10V/E出力HBL | 
 |  | 出力 | 12B HBL | 
 |  | 出力 | 14B HBL | 
 |  | 出力 | 17B HBL | 
 |  | 出力 | 21B HBL | 
 |  | センサ | HBLTレベル | 
12B HBL | Node | 入力 | 12B HBL | 
 |  | 入力 | 12B洗浄黒液 | 
 |  | 出力 | 12B HBLT入力黒液 | 
12B HBLT | Sto | 入力 | 12B HBLT入力黒液 | 
 |  | 出力 | 12B HBLT出力黒液 | 
 |  | センサ | 12B HBLTレベル | 
1. 今年度の成果 > 1.2 定式化の工夫

## Slide 11: 最適化変数の割当②
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
12B生成蒸気 | Fac | 入力 | 12B黒液 | 
 |  | 出力 | 12B生成蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
14B生成蒸気 | Fac | 入力 | 14B黒液 | 
 |  | 出力 | 14B生成蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
17B生成蒸気 | Fac | 入力 | 17B黒液 | 
 |  | 出力 | 17B生成蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
21B生成蒸気 | Fac | 入力 | 21B黒液 | 
 |  | 出力 | 21B生成蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
8V/E消費蒸気 | Fac | 入力 | 8V/E前段黒液 | 
 |  | 入力 | 8V/E消費蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
9V/E消費蒸気 | Fac | 入力 | 9V/E前段黒液 | 
 |  | 入力 | 9V/E消費蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
10V/E消費蒸気 | Fac | 入力 | 10V/E前段黒液 | 
 |  | 入力 | 10V/E消費蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
12B生成蒸気 | Fac | 入力 | 12B黒液 | 
 |  | 出力 | 12B生成蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
14B生成蒸気 | Fac | 入力 | 14B黒液 | 
 |  | 出力 | 14B生成蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
17B生成蒸気 | Fac | 入力 | 17B黒液 | 
 |  | 出力 | 17B生成蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
21B生成蒸気 | Fac | 入力 | 21B黒液 | 
 |  | 出力 | 21B生成蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
8V/E消費蒸気 | Fac | 入力 | 8V/E前段黒液 | 
 |  | 入力 | 8V/E消費蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
9V/E消費蒸気 | Fac | 入力 | 9V/E前段黒液 | 
 |  | 入力 | 9V/E消費蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
10V/E消費蒸気 | Fac | 入力 | 10V/E前段黒液 | 
 |  | 入力 | 10V/E消費蒸気 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
合計緑液 | Node | 入力 | 12B緑液 | 
 |  | 入力 | 14B緑液 | 
 |  | 入力 | 17B緑液 | 
 |  | 入力 | 21B緑液 | 
 |  | 入力 | 合計緑液 | 
GLT | Sto | 入力 | 合計緑液 | 
 |  | 出力 | スレーカ入力緑液 | 
 |  | センサ | GLTレベル | 
スレーカ | Fac | 入力 | スレーカ入力緑液 | 
 |  | 出力 | スレーカ出力白液 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
WLT | Sto | 入力 | スレーカ出力白液 | 
 |  | 出力 | 白液 | 
 |  | センサ | WLTレベル | 
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
合計緑液 | Node | 入力 | 12B緑液 | 
 |  | 入力 | 14B緑液 | 
 |  | 入力 | 17B緑液 | 
 |  | 入力 | 21B緑液 | 
 |  | 入力 | 合計緑液 | 
GLT | Sto | 入力 | 合計緑液 | 
 |  | 出力 | スレーカ入力緑液 | 
 |  | センサ | GLTレベル | 
スレーカ | Fac | 入力 | スレーカ入力緑液 | 
 |  | 出力 | スレーカ出力白液 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
WLT | Sto | 入力 | スレーカ出力白液 | 
 |  | 出力 | 白液 | 
 |  | センサ | WLTレベル | 
項目 | 連続変数 | バイナリ変数
合計数 |  | 
 | 2,499 | 882
項目 |  | 
合計数 |  | 
 | 2,499 | 882
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
12B_BL | Node | 入力 | 12B HBLT出力黒液 | 
 |  | 出力 | 12B返り黒液 | 
 |  | 出力 | 12B黒液 | 
14B_BL | Node | 入力 | 14B HBL | 
 |  | 出力 | 14B返り黒液 | 
 |  | 出力 | 14B黒液 | 
17B_BL | Node | 入力 | 17B HBL | 
 |  | 出力 | 17B返り黒液 | 
 |  | 出力 | 17B黒液 | 
21B_BL | Node | 入力 | 21B HBL | 
 |  | 出力 | 21B返り黒液 | 
 |  | 出力 | 21B黒液 | 
12B | Fac | 入力 | 12B黒液 | 
 |  | 出力 | 12B緑液 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
14B | Fac | 入力 | 14B黒液 | 
 |  | 出力 | 14B緑液 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
17B | Fac | 入力 | 17B黒液 | 
 |  | 出力 | 17B緑液 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
21B | Fac | 入力 | 21B黒液 | 
 |  | 出力 | 21B緑液 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
設備 | type | I／O | 意味 | 変数
12B_BL | Node | 入力 | 12B HBLT出力黒液 | 
 |  | 出力 | 12B返り黒液 | 
 |  | 出力 | 12B黒液 | 
14B_BL | Node | 入力 | 14B HBL | 
 |  | 出力 | 14B返り黒液 | 
 |  | 出力 | 14B黒液 | 
17B_BL | Node | 入力 | 17B HBL | 
 |  | 出力 | 17B返り黒液 | 
 |  | 出力 | 17B黒液 | 
21B_BL | Node | 入力 | 21B HBL | 
 |  | 出力 | 21B返り黒液 | 
 |  | 出力 | 21B黒液 | 
12B | Fac | 入力 | 12B黒液 | 
 |  | 出力 | 12B緑液 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
14B | Fac | 入力 | 14B黒液 | 
 |  | 出力 | 14B緑液 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
17B | Fac | 入力 | 17B黒液 | 
 |  | 出力 | 17B緑液 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
21B | Fac | 入力 | 21B黒液 | 
 |  | 出力 | 21B緑液 | 
 |  | OnOff | OnOff | 
1. 今年度の成果 > 1.2 定式化の工夫

## Slide 12: 最適化問題の定式化：標準設定
制約 | 制約数 | 対象Obj・変数 | 式
目的関数（総コスト） | ― | 蒸気 | 、
ペナルティ関数 | ― | ― | 
非負制約＋上下限制約 |  | 全連続変数 | 略
実績固定制約(バイナリ) |  | OnOff | 
実績固定制約(連続) |  | V/E返り黒液の各変数 | 
設備特性制約(Fac) |  | 各設備 | 
設備特性制約(Node) |  | 各ノード | 
設備特性制約(Sto) |  | 各タンク | 
ソフト上下限ペナルティ (標準) |  | 各タンク | 
変動幅制約 |  | 各V/E黒液、各RB黒液 | 
制約 | 制約数 | 対象Obj・変数 | 式
目的関数（総コスト） | ― | 蒸気 | 
ペナルティ関数 | ― | ― | 
非負制約＋上下限制約 |  | 全連続変数 | 略
実績固定制約(バイナリ) |  | OnOff | 
実績固定制約(連続) |  | V/E返り黒液の各変数 | 
設備特性制約(Fac) |  | 各設備 | 
設備特性制約(Node) |  | 各ノード | 
設備特性制約(Sto) |  | 各タンク | 
ソフト上下限ペナルティ (標準) |  | 各タンク | 
変動幅制約 |  | 各V/E黒液、各RB黒液 | 
項目 | 連続変数 | バイナリ変数 | 合計制約数
合計数 |  |  | 
 | 2,499 | 882 | 11,099
項目 |  |  | 
合計数 |  |  | 
 | 2,499 | 882 | 11,099
1. 今年度の成果 > 1.2 定式化の工夫

## Slide 13: 最適化問題の定式化：マニュアル追加
制約 | 制約数 | 変数 | 対象Obj・変数 | 式
合計KP上下限制約 |  |  | 合計KP | 
LKP・NKP比率固定制約 |  |  | LKP、NKP | 
基準KP固定制約 |  |  | LKP、NKP、合計KP | 
基準KP上下限制約 |  |  | LKP、NKP、合計KP | 
KP利益 |  |  | LKP、NKP | 
ソフト上下限ペナルティ（LKP・NKP） |  |  | LKP、NKP | 
基準ペナルティ（LKP・NKP） |  |  | LKP、NKP、WL | 
変動幅制約（LKP・NKP） |  |  | LKP、NKP | 
変動幅ソフト上下限ペナルティ |  |  | LKP、NKP、LKP黒液、NKP黒液など（17種類） | 
タンクレベル終点ペナルティ |  |  | 各タンク | 終点におけるタンクレベル目標値を設定し、それに対してペナルティを課す
ソフト上下限ペナルティ （タンクレベル外側） |  |  | 各タンク | 標準のソフト上下限に加えて、その外側により緩いソフト上下限ペナルティを課す
V/E2缶洗浄 |  |  | ID40、ID41、ID42 | 洗浄スケジュールに従って、パラメータに固定
12BHBLライン洗浄 |  |  | ID91、ID92 | 洗浄スケジュールに従って、パラメータに固定
RBBLライン洗浄 |  |  | ID140、ID141、ID142、ID143 | 洗浄スケジュールに従って、パラメータに固定
制約 | 制約数 | 変数 | 対象Obj・変数 | 式
合計KP上下限制約 |  |  | 合計KP | 
LKP・NKP比率固定制約 |  |  | LKP、NKP | 
基準KP固定制約 |  |  | LKP、NKP、合計KP | 
基準KP上下限制約 |  |  | LKP、NKP、合計KP | 
KP利益 |  |  | LKP、NKP | 
ソフト上下限ペナルティ（LKP・NKP） |  |  | LKP、NKP | 
基準ペナルティ（LKP・NKP） |  |  | LKP、NKP、WL | 
変動幅制約（LKP・NKP） |  |  | LKP、NKP | 
変動幅ソフト上下限ペナルティ |  |  | LKP、NKP、LKP黒液、NKP黒液など（17種類） | 
タンクレベル終点ペナルティ |  |  | 各タンク | 終点におけるタンクレベル目標値を設定し、それに対してペナルティを課す
ソフト上下限ペナルティ （タンクレベル外側） |  |  | 各タンク | 標準のソフト上下限に加えて、その外側により緩いソフト上下限ペナルティを課す
V/E2缶洗浄 |  |  | ID40、ID41、ID42 | 洗浄スケジュールに従って、パラメータに固定
12BHBLライン洗浄 |  |  | ID91、ID92 | 洗浄スケジュールに従って、パラメータに固定
RBBLライン洗浄 |  |  | ID140、ID141、ID142、ID143 | 洗浄スケジュールに従って、パラメータに固定
項目 | 連続変数 | バイナリ変数 | 合計制約数
合計数 |  |  | 
 | 2,793 | 882 | 12,516
項目 |  |  | 
合計数 |  |  | 
 | 2,793 | 882 | 12,516
1. 今年度の成果 > 1.2 定式化の工夫

## Slide 14: 問題規模：削減前
連続変数3,000、バイナリ変数1,000、制約数12,000と見積もった。
  標準制約の中では、非負＋上下限、実績固定、設備特性が支配的
  手動制約は、形式が任意のため、削減対象にならない
分類 | 項目 | 概算 | 数値
変数 | 連続変数 |  | 2,793
変数 | バイナリ変数 |  | 882
分類 | 項目 | 概算 | 数値
変数 |  |  | 2,793
変数 |  |  | 882
分類 | 項目 | 概算 | 数値
手動制約 | 合計KP上下限制約 |  | 
手動制約 | LKP・NKP比率固定制約 |  | 
手動制約 | 基準KP固定制約 |  | 
手動制約 | 基準KP上下限制約 |  | 294
手動制約 | 基準ペナルティ（LKP・NKP） |  | 147
手動制約 | 変動幅制約（LKP・NKP） |  | 
手動制約 | V/E2缶洗浄 |  | 
手動制約 | 12BHBLライン洗浄 |  | 98
手動制約 | RBBLライン洗浄 |  | 196
手動制約 | 合計制約数 |  | 1,417
制約 | 合計制約数 |  | 12,516
分類 | 項目 | 概算 | 数値
手動制約 | 合計KP上下限制約 |  | 
手動制約 | LKP・NKP比率固定制約 |  | 
手動制約 | 基準KP固定制約 |  | 
手動制約 | 基準KP上下限制約 |  | 294
手動制約 | 基準ペナルティ（LKP・NKP） |  | 147
手動制約 | 変動幅制約（LKP・NKP） |  | 
手動制約 | V/E2缶洗浄 |  | 
手動制約 | 12BHBLライン洗浄 |  | 98
手動制約 | RBBLライン洗浄 |  | 196
手動制約 |  |  | 1,417
制約 |  |  | 12,516
分類 | 項目 | 概算 | 数値
標準制約 | 非負制約＋上下限制約 |  | 7,497
標準制約 | 実績固定制約(バイナリ) |  | 882
標準制約 | 実績固定制約(連続) |  | 294
標準制約 | 設備特性制約(Fac) |  | 882
標準制約 | 設備特性制約(Node) |  | 392
標準制約 | 設備特性制約(Sto) |  | 384
標準制約 | 変動幅制約 |  | 768
標準制約 | 合計制約数 |  | 11,099
分類 | 項目 | 概算 | 数値
標準制約 | 非負制約＋上下限制約 |  | 7,497
標準制約 | 実績固定制約(バイナリ) |  | 882
標準制約 | 実績固定制約(連続) |  | 294
標準制約 | 設備特性制約(Fac) |  | 882
標準制約 | 設備特性制約(Node) |  | 392
標準制約 | 設備特性制約(Sto) |  | 384
標準制約 | 変動幅制約 |  | 768
標準制約 |  |  | 11,099
1. 今年度の成果 > 1.2 定式化の工夫

## Slide 15: 問題規模：冗長制約条件・変数削減
連続変数2,500、バイナリ変数0、制約8,300になった
分類 | 項目 | 削減前 |  | 削減後 |  | 削減数 | 
 |  | 概算 | 数値 | 概算 | 数値 | 概算 | 数値
変数 | 連続変数 |  | 2,793 |  | 2,499 |  | 294
変数 | バイナリ変数 |  | 882 |  | 0 |  | 882
標準制約 | 非負制約＋上下限制約 |  | 7,497 |  | 4,410 |  | 3,087
標準制約 | 実績固定制約 (バイナリ) |  | 882 |  | 0 |  | 882
標準制約 | 実績固定制約 (連続) |  | 294 |  | 0 |  | 294
標準制約 | 変動幅制約 |  | 768 |  | 768 | ― | 0
標準制約 | 合計制約数 |  | 11,099 |  | 6,836 |  | 4,263
制約 | 合計制約数 |  | 12,516 |  | 8,253 |  | 4,263
分類 | 項目 | 削減前 |  | 削減後 |  | 削減数 | 
 |  | 概算 | 数値 | 概算 | 数値 | 概算 | 数値
変数 |  |  | 2,793 |  | 2,499 |  | 294
変数 |  |  | 882 |  | 0 |  | 882
標準制約 | 非負制約＋上下限制約 |  | 7,497 |  | 4,410 |  | 3,087
標準制約 | 実績固定制約 (バイナリ) |  | 882 |  | 0 |  | 882
標準制約 | 実績固定制約 (連続) |  | 294 |  | 0 |  | 294
標準制約 | 変動幅制約 |  | 768 |  | 768 | ― | 0
標準制約 |  |  | 11,099 |  | 6,836 |  | 4,263
制約 |  |  | 12,516 |  | 8,253 |  | 4,263
方法 | 内容 | 対象
A | 下限制約と非負制約は片方除外 | 連続変数51種類全ステップ
B | 実績固定される変数の上下限制約は除外 | 連続変数6種類全ステップ
D | 実績固定制約を除外 | 連続変数6種類／バイナリ変数18種類全ステップ
E | 実績固定される変数を除外 | 連続変数6種類／バイナリ変数18種類全ステップ
元の約34%減
1. 今年度の成果 > 1.2 定式化の工夫

## Slide 16: 問題規模：冗長制約違反量削減
制約違反量数は8,300から5,700になった
方法 | 内容 | 対象
C | 挟み撃ち形式の制約に対応する違反量は、片側の違反量のみを採用 | 非負制約＋上下限制約、変動幅制約
元の約55%減
分類 | 項目 | 削減前 |  | 削減後 |  | 削減数 | 
 |  | 概算 | 数値 | 概算 | 数値 | 概算 | 数値
変数 | 連続変数 |  | 2,499 |  | 2,499 | ― | 0
変数 | バイナリ変数 |  | 0 |  | 0 | ― | 0
標準制約 | 非負制約＋上下限制約 |  | 4,410 |  | 2,205 |  | 2,205
標準制約 | 変動幅制約 |  | 768 |  | 384 |  | 384
制約違反量 | 制約違反量の合計数 |  | 8,253 |  | 5,664 |  | 2,589
分類 | 項目 | 削減前 |  | 削減後 |  | 削減数 | 
 |  | 概算 | 数値 | 概算 | 数値 | 概算 | 数値
変数 |  |  | 2,499 |  | 2,499 | ― | 0
変数 |  |  | 0 |  | 0 | ― | 0
標準制約 | 非負制約＋上下限制約 |  | 4,410 |  | 2,205 |  | 2,205
標準制約 | 変動幅制約 |  | 768 |  | 384 |  | 384
制約違反量 | 制約違反量の合計数 |  | 8,253 |  | 5,664 |  | 2,589
1. 今年度の成果 > 1.2 定式化の工夫

## Slide 17: 問題規模まとめ
変数2,500個、制約数8,300個、制約違反量5,700個ぐらいの規模になりそう
分類 | 項目 | 例題1-4 | 例題2-4 | 三重下水 | 石巻蒸解 | 尼崎BTG | 三島回収
条件 | ステップ数 | 48 | 48 | 97 | 97 | 24 | 49
 | Facility数 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 18
 | Storage数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8
 | Node数 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8
 | Demand数 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1
 | 各Facilityの入出力数 | 3 | 3 | 6 | 2 / 3 / 5 / 7 | 7／2／5 | 2
 | 各Storageの入出力数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3／2
 | 各Nodeの入出力数 | 0 | 0 | 7／3 | 4 | 4／3 | 5／3
 | 実績固定 | 2／0 | 2／0 | 2／2 | 0／4 | 11／2 | 6／18
 | 変動幅対象変数 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8
 | 起動・停止ペナルティ | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF
 | 最小運転・停止時間制約 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF
変数 | 連続変数 | 672 | 672 | 2,400 | 1,164 | 816 | 2,499
 | バイナリ変数 | 192 | 192 | 0 | 0 | 96 | 0
制約条件の合計数 |  | 1,918 | 2,386 | 6,830 | 4,664 | 3,144 | 8,253
制約違反量の合計数 |  | 1,150 | 1,242 | 3,782 | 3,215 | 2,112 | 5,664
分類 | 項目 | 例題1-4 | 例題2-4 | 三重下水 | 石巻蒸解 | 尼崎BTG | 三島回収
条件 |  | 48 | 48 | 97 | 97 | 24 | 49
 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 18
 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8
 |  | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8
 |  | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1
 |  | 3 | 3 | 6 | 2 / 3 / 5 / 7 | 7／2／5 | 2
 |  | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3／2
 |  | 0 | 0 | 7／3 | 4 | 4／3 | 5／3
 |  | 2／0 | 2／0 | 2／2 | 0／4 | 11／2 | 6／18
 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8
 | 起動・停止ペナルティ | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF
 | 最小運転・停止時間制約 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF
変数 |  | 672 | 672 | 2,400 | 1,164 | 816 | 2,499
 |  | 192 | 192 | 0 | 0 | 96 | 0
 |  | 1,918 | 2,386 | 6,830 | 4,664 | 3,144 | 8,253
制約違反量の合計数 |  | 1,150 | 1,242 | 3,782 | 3,215 | 2,112 | 5,664
1. 今年度の成果 > 1.2 定式化の工夫

## Slide 18: 外部発表の成果
今年度の成果を電気学会へ投稿したり、学会発表で高い評価を得た。
学会発表 | 
1 | 安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化問題のためのMOEA/Dに基づく制約対処法のパラメータ解析」、2021年 電気学会 C部門大会、GS12-5、pp.1226-1231（2021.9.18）
2 | 安田・熊谷・田村・安田：「適応的重み調整を用いたMOEA/Dによる有制約最適化」、SICE システム・情報部門 学術講演会2021、GS5-2-1、pp.252-257（2021.11.22） SSI優秀論文賞＆SSI研究奨励賞を授賞
論文投稿 | 
1 | 安田・熊谷・田村・安田：「MOEA/Dの有制約最適化への拡張と適応的重み調整に関する基礎検討」、 電気学会 C部門誌、Vol.142、No.1、pp.108-109（2022.1.1）
1. 今年度の成果 > 1.3 アルゴリズム検討

## Slide 19: まとめ
三島回収工程プラントモデルを定式化したところ、下記の規模と見積もった。
  よって、本テーマの最適化問題の目標規模もこれにならう
一方、現手法で15分以内に可能解が得られるかについては微妙。
  ただし、現在投稿論文として執筆している手法では試していない
対象 | 項目 | 連続変数 | 制約数 | 制約違反量の合計数
三島回収 | 今回 |  |  | 
 | 3月見積（nuopt） |  |  | 
石巻蒸解 | 今回 |  |  | 
 | 3月見積（nuopt） |  |  | 
対象 | 項目 |  | 制約数 | 制約違反量の合計数
三島回収 | 今回 |  |  | 
 | 3月見積（nuopt） |  |  | 
石巻蒸解 | 今回 |  |  | 
 | 3月見積（nuopt） |  |  | 
4分の1となった
計算時間 | 連続変数 | 制約数 | 制約違反量の合計数
約8分 |  |  | 
約40分 |  |  | 
計算時間 |  | 制約数 | 制約違反量の合計数
約8分 |  |  | 
約40分 |  |  | 
規模見積
7月検証
※探索点数40個
2分の1となった

## Slide 20: FY21下期スケジュール（2月9日時点）
2022年度 |  | 
4月 | 5月 | 6月
項目 | 2021年度 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
規模見積り |  |  |  |  |  |  |  |  | 
定式化 テクニック |  |  |  |  |  |  |  |  | 
計算環境 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
近傍生成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
制約対処法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
分枝限定法の検証 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
熊谷、佐藤
組合せた方法(熊谷)
100次元で1時間かかることはわかってる。
パラメータ変えた検証はLRに合わせて必要？
熊谷
飯塚さんのアドバイスをいただく
並列化検討
安田、小嶋
熊谷
どの削減テクニックを主に検討すべきか？の目途を付けておいて、検証は後にする
DERMSエンジン対応のため、作業中止・完了時期延期
熊谷
完了
佐藤
組合せた方法(熊谷)
小嶋？
就活であまり期待できない
スケジューリング問題を仮定し、再度検証する

## Slide 21: 今後の予定
LR2-1までに、最適化技術の成果を提示する。
  最適化問題の規模を精査し、目標規模を再設定した。（完了）
  上記規模のスケジューリング問題を実装し、実際に解く。（今後やりたい）
    問題規模に伴う計算時間増加がネックなため、線型制約の検証を優先したほうが良い
線型制約のみ／非線型制約含む
①
実数値GA
適応的スカラ化
②
（7月検証版）
実数値GA
適応的スカラ化
（最新版）
③
パラメータ調整DE
適応的スカラ化
（最新版）
適応的スカラ化
（最新版）
線型制約のみ／非線型制約含む
④
（最新版）
線型制約のみ／非線型制約含む
線型制約のみ／非線型制約含む
？
（今後開発予定）
ここまで確認したい
案
アルゴリズム
問題クラス
近傍生成
制約対処法